## Slide 1: Identificación y procesamiento de datos atípicos - Outliers
github.com/rcfdtools/R.LTWB

## Slide 2: En esta actividad se obtienen los estadísticos característicos de cada parámetro hidroclimatológico en cada estación, y se identifican, excluyen y completan los valores atípicos, a través de métodos estadísticos.

## Slide 3: Método 1 - Rango intercuartílico - IQR: aplica para datos que no siguen una distribución normal y permite identificar valores atípicos a partir de valores que se encuentran por fuera del rango intercuartílico Q1 a Q3. Método 2 - Regla empírica - ER: este método, también denominado regla 3-sigma o regla 68-5-99.7 correspondientes a una distribución normal, permite identificar valores atípicos cuyas observaciones se encuentran fuera de la banda μ ± Κ * σ. Método 3 - núcleo estándar Z-score: este método, similar o idéntico al método 2, permite calificar cada observación a partir del valor Z = ( x – μ ) / σ.

## Slide 4
Objetivos

## Slide 5: Obtener estadísticas generales de cada estación para cada parámetro hidro-climatológico. Identificar valores atípicos a través de diferentes métodos estadísticos (Rango intercuartílico o IQR, regla empírica o ER y núcleo estándar o Z-score. Representar gráficamente las series de cada parámetro, visualizando también los datos atípicos identificados. Excluir valores atípicos de la matriz de estaciones para cada parámetro. Reemplazar valores atípicos, por valores límite definidos a partir de un rango de confianza, μ ± Κ * σ. Imputar valores atípicos con el valor de la media de cada estación.

## Slide 6
Procedimiento general

## Slide 7: Convenciones generales en diagramas: clases de entidad en azul, datasets en gris oscuro, grillas en color verde, geo-procesos en rojo, procesos automáticos o semiautomáticos en guiones rojos y procesos manuales en amarillo. Líneas conectoras con guiones corresponden a procedimientos opcionales.

## Slide 8
Funcionalidades del script

## Slide 9: Identificación de atípicos por 3 métodos estadísticos (Método 1 - Rango intercuartílico - IQR, Método 2 - Regla empírica - ER y Método 3 - núcleo estándar Z-score). Permite definir la tabla dinámica (pivot table) del parámetro hidro-climatológico a evaluar. El usuario puede excluir estaciones del análisis a través de la variable station_exclude. Definición del cuartil inferior q1_val y superior q3_val que define el rango de exclusión en el método de rango intercuartílico - IQR. Definición manual del multiplicador cap_multiplier o K-sigma que permite definir los valores de reemplazo μ ± Κ * σ.

## Slide 10: Definición manual del límite de exclusión zscore_threshold en el método de exclusión por núcleo estándar. Análisis masivo de estaciones por parámetro hidro-climatológico con estadísticos, parámetros de evaluación y gráficas con marcado de atípicos. Generación de reportes detallados Markdown por cada parámetro hidro-climatológico evaluado. Para cada método y cada parámetro hidro-climatológico analizado, crea las siguientes tablas: datos atípicos identificados, datos de entrada sin datos atípicos (drop), datos de entrada con datos atípicos reemplazados (cap) y datos de entrada con datos atípicos imputados (impute).

## Slide 19: Durante el proceso de ejecución del script, se generan automáticamente un reporte científico integrado de resultados en formato Markdown para los datos de precipitación, con el nombre D:\R.LTWB\.datasets\IDEAM_Outlier\ Outlier_IQR_Pivot_PTPM_TT_M.csv.md, que contiene los resultados mostrados en pantalla.

## Slide 32: Estadísticos característicos de la estación 15015020

## Slide 33
Actividades complementarias

## Slide 34: En la guía de clase, se encuentran listadas las actividades adicionales que los estudiantes deben desarrollar y documentar para complementar los conocimientos y alcances definidos en este curso.

## Slide 35: Para completar la Identificación y procesamiento de datos atípicos - Outliers, consulta la guía de clase detallada de esta actividad. Si necesitas ayuda, da clic en el enlace Ayuda o Colabora, que se encuentra en el enlace adjunto de la descripción.

## Slide 36: github.com/rcfdtools