## Slide 1: Mapa de temperatura media
github.com/rcfdtools/R.LTWB

## Slide 2: A partir de las series agregadas de temperatura máxima y mínima a nivel anual, se estima la temperatura media anual en cada estación y se crea el mapa de temperatura requerido para la estimación de la evapotranspiración potencial.

## Slide 3
Objetivos

## Slide 4: Calcular la temperatura media multianual en cada estación a partir del promedio de la temperatura máxima y mínima. Evaluar el rango de elevaciones y la localización de las estaciones con datos de temperatura disponible. A partir de relación entre los datos de temperatura y elevación, obtener ecuaciones zonales características. A partir de ecuaciones regionales o zonales, crear mapas de temperatura compuestos y por fenómeno climatológico de la zona de estudio, a partir de las elevaciones del modelo digital de elevación.

## Slide 5
Procedimiento general

## Slide 6: Convenciones generales en diagramas: clases de entidad en azul, datasets en gris oscuro, grillas en color verde, geo-procesos en rojo, procesos automáticos o semiautomáticos en guiones rojos y procesos manuales en amarillo. Líneas conectoras con guiones corresponden a procedimientos opcionales.

## Slide 7: Convenciones generales en diagramas: clases de entidad en azul, datasets en gris oscuro, grillas en color verde, geo-procesos en rojo, procesos automáticos o semiautomáticos en guiones rojos y procesos manuales en amarillo. Líneas conectoras con guiones corresponden a procedimientos opcionales.

## Slide 10: Agg_Impute_MICE_Outlier_IQR_Cap_Pivot_TMN_CON.dbf Agg_Impute_MICE_Outlier_IQR_Cap_Pivot_TMX_CON.dbf

## Slide 18: TMedComp = (!AggCompo_1! + !AggComposi!)/2 TMedNina = (!AggNina_1! + !AggNina!)/2 TMedNino = (!AggNino_1! + !AggNino!)/2 TMedNeutra = (!AggNeutr_1! + !AggNeutral!)/2

## Slide 24
Ecuaciones regionales

## Slide 25: El Centro Nacional de Investigaciones de Café - Cenicafé de Colombia - Suramérica, ha realizado diferentes estudios relacionados con variables climatológicas, obteniendo ecuaciones que describen el comportamiento de la temperatura en función de la altitud para valores máximos, mínimos y medios.

## Slide 27
Mapas de temperatura

## Slide 35
Actividades complementarias

## Slide 36: En la guía de clase, se encuentran listadas las actividades adicionales que los estudiantes deben desarrollar y documentar para complementar los conocimientos y alcances definidos en este curso.

## Slide 37: Para completar la creación de los mapas de temperatura media, consulta la guía de clase detallada de esta actividad. Si necesitas ayuda, da clic en el enlace Ayuda o Colabora, que se encuentra en el enlace adjunto de la descripción.

## Slide 38: github.com/rcfdtools